## Slide 1: Phase 2-4: MLS-MPM — From 2D Water to Flood vs Bridge

## Slide 2: Phase 2–4: MLS-MPM
从 2D 水到 3D 洪水冲毁桥梁
基于 <b>Taichi</b> 构建 — 2D 水面 → 3D 大坝溃坝 → 洪水 vs 混凝土桥墩

## Slide 3: Phase 1 的问题
传统方法碰到的墙
Pressure Solver 是瓶颈
每帧流程（Phase 1）： clear_grid p2g normalize → gravity → mark_cells boundary → save_velocity compute_divergence → pressure_zero ╔═══════════════════════════╗ ║ 120 × Gauss-Seidel 迭代 ║ ← 70% 计算时间 ╚═══════════════════════════╝ project → boundary → g2p → advect
120 次迭代才能收敛
需要分类 cell type (FLUID/AIR/SOLID)
MAC staggered grid → u, v 在不同位置
代码量 ~650 行，调参复杂
扩展性差
只能做流体——改材料要重写
加固体？需要另一套 solver
升 3D？Poisson 求解器变
自由表面需要手动 cell 分类
核心矛盾：
全局 Poisson 求解 = 精确不可压缩
但代价是：慢、复杂、不通用
我们需要一个更好的方法。

## Slide 4: 解决方案：MLS-MPM
关键转变：Pressure Poisson 求解 → 状态方程 (EOS)
每个粒子自己算压力，不需要全局求解器
Material Point Method
1994 年 Sulsky 等人提出
Disney 用 MPM 做了《冰雪奇缘》的雪
2018 年 Hu et al. 提出 MLS-MPM——简化版
核心思想
粒子 = material points（质点）
每个粒子代表一小团材料：质量、体积、速度、内部状态
通过 grid 互相”交流”
传统方法的问题： Euler (grid)： ✅ 容易求解方程 ❌ numerical diffusion ❌ 拓扑变化困难 Lagrange (particles)： ✅ 精确追踪材料 ❌ mesh tangling ❌ 大变形困难 MPM (hybrid)： ✅ grid 求解 + particle 追踪 ✅ 任意大变形 ✅ 自动处理拓扑变化 ✅ 统一框架处理各种材料

## Slide 5: MLS-MPM 流程概览
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ 每个 Substep │ │ │ │ Particles ──P2G──► Grid ──ops──► Grid ──G2P──► Particles │ │ │ │ │ │ (gravity + boundary) │ │ │ │ │ │ │ └──────── advect + update J ◄──────────────┘ │ │ │ │ 没有 pressure solve！应力直接在 P2G 中计算 │ └──────────────────────────────────────────────────────┘
步骤 | 名称 | 作用
P2G | Particle to Grid | 散射速度 + 应力 到 grid
Grid ops | 重力 + 边界 | 简单的逐节点操作
G2P | Grid to Particle | 收集速度，更新 C 和 J
Advect | 粒子移动 | pos += vel * dt

## Slide 6
旧：P2G → normalize → gravity → mark_cells → boundary → save_vel → divergence → 120×GS → project → boundary → G2P → advect
MLS-MPM：P2G → grid_ops → G2P。就这么简单。

## Slide 7: 关键概念：体积比 J 与状态方程
体积比 J = det(F)
J = 1.0 → 未变形 J < 1.0 → 被压缩 → 产生正压力 J > 1.0 → 被拉伸
更新：
水只需要标量 J（各向同性，无剪切应力）
单向 EOS
# P2G 中直接计算应力 stress = -4.0 * inv_dx² * p_vol * E * (J - 1.0) affine = stress * I + mass * C
一行公式替代 120 次 GS 迭代
每个粒子独立计算——完全并行
自由表面自动处理：
  有粒子 → 有质量 → 有应力
  没粒子 → 不活跃

## Slide 8: Affine Matrix C 与 APIC 传输
C = 局部速度梯度
编码粒子周围的速度场：
trace(C) = 散度（膨胀/压缩）→ 更新 J
反对称部分 = 旋涡
对称部分 = 应变率
P2G 中的使用
affine = stress_term + mass * C momentum_i += w * (mass * v + affine @ dpos)
affine @ dpos 同时完成：APIC 速度外推 + 压力梯度力
C 的双重身份
只有速度 v（PIC）： ───────────────── ↑ │ v ● 速度 + 梯度 C（APIC/MLS-MPM）： ──────────────────────── ↗ ↑ ↖ → ● ← C 描述周围如何变化 ↙ ↓ ↘
MLS-MPM 的优雅之处：
传输时：APIC affine matrix → 保持角动量
物理上：trace(C) = 散度 → 更新 J
一个矩阵同时服务于传输精度和物理更新
“Moving Least Squares” 名字来自 系数（B-spline 惯性张量逆）

## Slide 9: Phase 2 完成：代码量对比
FLIP/APIC + Pressure Solve
def substep(dt): clear_grid() p2g() normalize_grid() add_gravity(dt) mark_cell_type() apply_boundary() save_grid_velocity() compute_divergence() pressure_zero() for _ in range(120): # ← 瓶颈 gs_red_freesurface() gs_black_freesurface() project() apply_boundary() g2p() advect_particles(dt)
~650 行，~1000 kernel calls/帧
MLS-MPM
def substep(): clear_grid() p2g() grid_ops() g2p()
~200 行，3 × 16 = 48 kernels/帧
 | FLIP/APIC | MLS-MPM
压力求解 | 120× GS 迭代 | 无（EOS）
Grid | MAC staggered | Collocated
自由表面 | 手动 cell 分类 | 自动
代码行数 | ~650 | ~200
可扩展性 | 只做流体 | 水/雪/沙/弹性体

## Slide 10: Phase 3：从 2D 到 3D
同样的 MLS-MPM 框架，但：
维度升级
2D grid → 64³ 3D grid
2×2 stencil → 3×3×3 stencil
2×2 矩阵 → 3×3 矩阵
粒子数：~270K
新材料
水（EOS）+ 固体结构
Drucker-Prager 弹塑性
SVD 分解 + return mapping
共享 grid → 自动耦合
破碎模拟
Damage 累积 → 裂纹扩展
拉伸破坏 → F 重置（碎片）
Cohesion 退化 → 级联失效
水冲击桥墩 → 结构粉碎

## Slide 11: 两种材料，一个 Grid
自动两相耦合
Water particles ──┐ ├── P2G ──► 同一个 Grid Sand particles ──┘ │ ▼ grid_ops (gravity + boundary) │ ▼ Water particles ◄──┐ ├── G2P Sand particles ◄──┘
水和固体共享 grid 节点： - 水粒子散射动量 → grid - 固体粒子散射动量 + 应力 → 同一个 grid - Grid 速度 = 加权平均 → 自然耦合
不需要显式耦合项！
P2G 中的材料分支
if mat == WATER: # 弱可压缩 EOS stress = -4 * inv_dx² * p_vol * E * (J-1) affine = stress * I + mass * C elif mat == SAND: # SVD → Drucker-Prager → Hencky stress U, Σ, V = svd(F) Σ = sand_projection(Σ, cohesion) F = U @ Σ @ V^T τ = U @ diag(2μ·log(σ) + λ·Σlog(σ)) @ U^T stress = -4 * inv_dx² * p_vol/J * τ affine = stress + mass * C
Scatter 到 grid 的循环完全相同 → 不同的只是 affine 的计算方式

## Slide 12: 固体应力：Hencky Strain + Kirchhoff Stress
形变梯度 F（3×3 矩阵）
水只需标量 J = det(F)
固体需要完整的 F → 追踪旋转、拉伸、剪切
SVD 分解
U, V：旋转矩阵（方向信息）
Σ：对角矩阵 = 三个轴上的拉伸比
  σ = 1.0 → 无变形
  σ < 1.0 → 被压缩
  σ > 1.0 → 被拉伸
Hencky Strain（对数应变）
Kirchhoff Stress
μ, λ：Lamé 参数（由 E, ν 计算）
ln(σ) → 应变
线性组合 → 应力
旋转回世界坐标系（U…U^T）
Hencky strain 的优势：对数形式天然适合大变形。 σ = 2（拉伸 2 倍）和 σ = 0.5（压缩一半）给出对称的应变值。

## Slide 13: Drucker-Prager 屈服准则
什么时候材料”屈服”？
在 log-strain 空间做 return mapping：
偏应变（形状变化，不含体积变化）：
屈服判据：
α：摩擦角 → 抗剪强度
c：cohesion → 零围压下的强度
→ 屈服！
Return Mapping
@ti.func def sand_projection(sig, cohesion): epsilon = log(sig) tr = epsilon.sum() epsilon_hat = epsilon - (tr/3) * ones delta_gamma = (|epsilon_hat| + coeff * tr * alpha_dp - cohesion) if tr >= 0 and delta_gamma > 0: # 拉伸破坏 → 完全失效 return identity # ← 碎片！ elif delta_gamma > 0: # 压缩屈服 → 投影回屈服面 epsilon -= (Δγ/|ε̂|) * ε̂ return exp(epsilon) return sig # 弹性范围，不变
拉伸破坏 (tr ≥ 0)：Σ → I，粒子失去所有应力 → 变成自由碎片
这就是 shattering 的物理机制

## Slide 14: Damage 累积与级联失效
Damage 模型
每次屈服事件累积 damage：
Cohesion 随 damage 退化：
正反馈 → 裂纹扩展
应力集中 → 局部屈服 → damage 增加 → cohesion 降低 → 更容易屈服 → 裂纹扩展 → 结构粉碎
视觉反馈
Damage 等级 | 颜色 | 状态
0% | 棕色 🟫 | 完好
0-50% | 暗红色 🟥 | 开裂
50-100% | 灰色 ⬜ | 碎片

## Slide 15
参数控制
COHESION = 0.01 # 屈服面偏移 SHATTER_DAMAGE = 1.0 # 完全失效阈值 # 强结构（水冲不动）：COHESION = 0.05 # 弱结构（容易碎）： COHESION = 0.003
Damage 模型让破碎不是”全有或全无”，而是渐进的—— 先出现裂纹，然后扩展，最后整个结构崩塌。

## Slide 16: 场景：大坝溃坝冲击桥墩
几何设置
┌──────────────────────────────┐ │ │ │ ████ │ │ ████ gap ▐▌ ▐▌ ▐▌ ▐▌│ │ ████ ═════► ▐▌ ▐▌ ▐▌ ▐▌│ │ ████ ▐▌ ▐▌ ▐▌ ▐▌│ │ ████ ▐▌ ▐▌ ▐▌ ▐▌│ │ water 4 bridge pillars │ └──────────────────────────────┘ 64³ grid, ~270K 粒子
水块：248K 粒子，全宽度
4 根桥墩：21.6K 粒子（5400 每根）
水从左侧溃坝 → 冲击桥墩
水流穿过桥墩间隙
时间线
时间 | 事件
0 - 0.25s | 桥墩在重力下稳定（弹性沉降 ~3%）
0.25 - 0.5s | 水波前到达桥墩
0.5 - 0.75s | 水压持续增加，桥墩开始变形
0.75 - 1.0s | 裂纹扩展，桥墩开始崩塌
1.0 - 1.5s | 结构完全粉碎，碎片被水流冲走

## Slide 17
交互控制： - SPACE：开始/暂停 - R：重置 - RMB：旋转摄像机

## Slide 18: 开发中遇到的关键问题
调试历程
问题 | 原因 | 解决
模拟爆炸 💥 | 低质量 grid 节点积累原始动量 | grid_ops 中质量 < 1e-6 的节点清零
结构未被水击就自行滑动 | Jp_sand 双重计算体积应变 | 移除 Jp_sand 反馈回屈服检查
结构在重力下完全坍塌 | 应力公式缺少 inv_dx² 因子 | APIC 离散化需要 4·inv_dx²·p_vol/J·τ
水无法推动结构 | 水和固体使用不同应力约定 | 两种材料统一使用 inv_dx² 因子
结构不碎 | COHESION 太高 | 分析屈服条件，降低到弹性应变量级

## Slide 19
最关键的 Bug：缺少 inv_dx²
# 错误 ❌ — 应力比重力弱 4096 倍 stress = -dt * 4 * p_vol / J * tau # 正确 ✅ — APIC 力离散化的标准形式 stress = -dt * 4 * inv_dx * inv_dx * p_vol / J * tau
inv_dx² = 64² = 4096。没有这个因子，固体的弹性应力完全无法抵抗重力。

## Slide 20: 参数调优：平衡稳定性与可破碎性
矛盾
E_sand 太高 → 弹性应变太小 → 屈服面永远不触发
E_sand 太低 → 重力下就坍塌
COHESION 太高 → 水冲不碎
COHESION 太低 → 重力下就屈服
friction_angle < 39° → 单轴压缩下自动屈服
解决方案
E_sand = 400 → 弹性应变 ~0.0005（重力下微变形） friction_angle = 45° → 摩擦项平衡偏应变（重力不屈服） COHESION = 0.01 → 水施加剪切时可屈服 重力下：δγ ≈ -COHESION < 0 ✅ 不屈服 水冲击：δγ ≈ 0.09 + 0.07 - 0.01 > 0 ✅ 屈服
物理直觉
为什么 45° 摩擦角能抗重力？
单轴压缩下（纯重力）： - 偏应变 ε̂ 和摩擦项几乎完美抵消 - δγ ≈ 0 - COHESION < 0
水施加侧向力时（剪切）： - 偏应变大幅增加（弯矩产生剪切） - 摩擦项增长慢 - δγ > 0 → 屈服
关键洞察：水不是靠”压碎”结构—— 而是施加侧向力产生弯矩和剪切。 Drucker-Prager 在剪切荷载下比纯压缩更容易屈服。

## Slide 21: 技术总结
组件 | Phase 2 (2D 水) | Phase 3 (3D 水 + 结构)
维度 | 2D (128²) | 3D (64³)
粒子 | ~50K 水 | 248K 水 + 21.6K 固体
应力模型 | EOS: E·(J-1) | 水: EOS, 固体: Hencky + DP
内部状态 | 标量 J | 水: J, 固体: 3×3 F + damage
SVD | 不需要 | ti.svd(F) → U Σ V^T
屈服 | 无 | Drucker-Prager return mapping
破碎 | 无 | Damage 累积 → cohesion 退化
耦合 | 单材料 | 共享 grid 自动耦合

## Slide 22
统一框架
同一套 P2G/G2P 代码 不同材料 = 不同 stress 函数
自动耦合
水和固体通过共享 grid 交换动量 → 无需耦合项
Shattering
SVD + Drucker-Prager 拉伸破坏 → F 重置 → 碎片

## Slide 23: Phase 4：为什么 Drucker-Prager 不适合混凝土桥墩？
Phase 3 的方法在真实桥梁场景中失效了
Drucker-Prager 的问题
DP 是剪切屈服准则（摩擦 + 内聚力）
适用于：沙土、颗粒材料、岩石碎屑
核心假设：材料在剪切下失效
但混凝土不是这样失效的：
混凝土抗压强度极高（~30 MPa）
混凝土抗拉强度很低（~3 MPa，仅抗压的 1/10）
真实桥墩在洪水中是被拉裂的，不是被”剪碎”的
实际观察到的问题
Phase 3 DP 模型应用到桥墩： ❌ 桥墩要么完全不碎（cohesion 稍高） ❌ 要么瞬间全部粉碎（cohesion 稍低） ❌ 没有渐进开裂过程 ❌ 碎片行为像"沙子"而非"混凝土块" ❌ 无法模拟桩基冲刷（scour）
需要一个针对混凝土的失效模型。

## Slide 24: Phase 4 解决方案：Rankine 拉伸失效
Rankine 准则 vs Drucker-Prager
 | Drucker-Prager (Phase 3) | Rankine (Phase 4)
失效模式 | 剪切 | 拉伸
适用材料 | 沙土、颗粒 | 混凝土、岩石
判据 |  | 
破坏特征 | 摩擦滑移 | 裂纹扩展
碎片行为 | 颗粒散落 | 硬块碎片

## Slide 25
核心思路
最大主应力超过（退化后的）抗拉强度 → 损伤累积
实现
@ti.func def rankine_damage_check(tau_diag, current_damage): # 有效抗拉强度随损伤指数衰减 eff_ft = TENSILE_STRENGTH * exp(-d / d_soft) # 最大主 Kirchhoff 应力 σ_max = max(τ₁, τ₂, τ₃) if σ_max > eff_ft: # 超应力 → 累积损伤 Δd = DAMAGE_RATE * (σ_max - eff_ft) * dt
关键区别：DP 在 log-strain 空间做 return mapping（投影回屈服面）， Rankine 在 stress 空间 做 damage 累积（不投影，而是软化）。
损伤 → 刚度下降 → 应力重分布 → 邻居粒子承受更多 → 裂纹扩展

## Slide 26: Damage 演化：从完好到碎块
三阶段退化
损伤 d = 0 d = d_rubble │ │ ▼ ▼ 完好 ──► 开裂 ──► 碎块化 │ │ │ 共转弹性 刚度指数衰减 切换到 J-based EOS (corotational) (像"重水"一样的硬块)
刚度因子 =
阶段 | 损伤范围 | 应力模型 | 颜色
完好 | d < 0.3 | Hencky + corotational | 浅灰
开裂 | 0.3 – 1.0 | 退化 Hencky | 红褐色
碎块 | d ≥ 1.5 | J-based EOS (E=1000) | 深灰

## Slide 27
碎块物理：不是沙子！
Phase 3 的碎片像沙子一样散落 → 不真实
Phase 4 碎块用 J-based EOS（类似重水）：
if is_rubble: # 碎块：用 EOS 抵抗压缩 # 防止穿透，给出硬碰撞 stress = -4 * inv_dx² * p_vol * E_RUBBLE * (J-1) F = I # 清除弹性记忆
碎块不会”溶解”到地面里
碰到地板会弹跳、堆积
密度 = 2.4（比水重 → 沉到水底）
E_RUBBLE = 1000（比水硬得多）
DP 碎片 = 沙子散落 → Rankine 碎块 = 混凝土块翻滚

## Slide 28: 桩基冲刷：桥梁倒塌的第一大原因
真实工程背景
桩基冲刷（scour）是全球桥梁倒塌的首要原因（FHWA, AASHTO）。
洪水在桥墩周围形成涡旋 → 冲刷河床基础 → 桩基逐渐失去支撑
模拟实现
水流 ═══════► ┌──────┐ 探测点 → │ 桥墩 │ (上游5格) │ │ │ ████ │ ← 桩基 (3层) └──────┘ ════════ 河床 ════════
桥墩底部 3 层为桩基粒子（pinned）
探测上游水流速度（不是桥墩内部的 grid 速度！）
水速 > 阈值 → 冲刷 HP 下降
HP = 0 → 桩基释放 → 桥墩失去支撑
锚定与释放
# 桩基粒子：位置混合回锚点 blend = min(scour_hp, 1.0) new_pos = blend * anchor + (1-blend) * advected vel *= (1 - blend) # 锚定 → 速度趋零 # 冲刷侵蚀 if water_speed > threshold: scour_hp -= SCOUR_RATE * (speed - thresh) if scour_hp <= 0: is_pinned = 0 # 释放！
Phase 4 的破坏时间线
时间 | 事件
0 – 2s | 洪水持续冲击，桥墩纹丝不动
2 – 4s | 桩基缓慢冲刷，微小位移
4 – 5s | 桩基释放，桥墩底部失去支撑
5 – 6s | 拉伸应力集中 → 裂纹扩展
6 – 8s | 级联失效，桥墩倒塌入水

## Slide 29: Phase 4 场景：洪水 vs 混凝土桥梁
几何设置
128×64×64 非正方 grid (X=2.0, Y=1.0, Z=1.0) Y ↑ │ 水面 ~~~~~~~~~~~ │ ████████████████ ← 5 根桥墩 │ ████████████████ │ ██ 桩基 ██████ └─────────────────────► X Z ⊙ (河流方向) 水：~555K 粒子（持续从上游注入） 桥墩：5 根 × ~5.6K = ~28K 粒子 总计：~583K 粒子
粒子回收：下游出界 → 传送回上游（无限洪水）
河道坡度力：body force 模拟河床坡度
可调洪水流速：UP/DOWN 键实时调节
与 Phase 3 的关键区别
 | Phase 3 | Phase 4
场景 | 大坝溃坝（脉冲） | 持续洪水
失效模型 | Drucker-Prager | Rankine 拉伸
碎片 | 沙粒散落 | 硬块碎片 (EOS)
基础 | 无 | 桩基锚定 + 冲刷
Grid | 64³ 正方 | 128×64×64 非正方
水供给 | 有限 | 无限（粒子回收）
材料 | E=400 “沙子” | E=10000 混凝土

## Slide 30
控制： - SPACE：开始 / 暂停 - UP/DOWN：调节洪水流速（±0.5，最大 10.0） - R：重置 - RMB：旋转摄像机

## Slide 31: 已知问题：水粒子附着
现象
水粒子会”粘”在河床和桥墩表面，形成不自然的薄层：
正常水体 ████████████████ ████████████████ ┌─────┐ ~~残留薄层~~~~~ → │桥墩 │ ← 水粒子附着 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━┘ │ · · · · · · · · · │ ↑ 河床上的残留粒子 │ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┘
这些粒子失去了动能，既不能回到主水体， 也不能脱离表面——被”困住”了。
原因分析（MPM 的固有局限）
1. 速度阻尼
vel = new_v * (1.0 - 2.0 * dt) # 全局阻尼
近表面低速粒子被持续衰减 → 速度趋零
2. 边界条件将法向速度置零
if j < bound and vy < 0: vy = 0 # 不允许穿透，但也不弹开
粒子沉降到地面后”停住”，无排斥力将其推离
3. Grid 速度平滑
MPM 的 grid 传输天然平滑速度场。 近表面粒子插值到的 grid 速度已被边界”拖慢”， 形成速度边界层 → 粒子无法逃逸
4. 缺少表面分离机制
真实流体有表面张力帮助液滴脱离。 MPM 的 EOS 压力是各向同性的， 无法提供定向的”脱离力”。

## Slide 32: 总结与展望
已完成
Phase 1: 2D Euler 烟雾（MAC grid + Poisson）
Phase 2: 2D MLS-MPM 水（EOS 替代 Poisson）
Phase 3: 3D MLS-MPM 水 + 固体破碎
  Drucker-Prager 弹塑性（适合沙土）
  SVD return mapping + damage
Phase 4: 3D 洪水 vs 混凝土桥梁
  DP → Rankine 拉伸失效（适合混凝土）
  桩基锚定 + 冲刷侵蚀
  碎块 EOS 物理（硬块，不是沙子）
  5 桥墩 + 无限洪水（粒子回收）
材料模型演进
Phase | 材料 | 失效模型
2 | 水 | EOS (J-based)
3 | 水 + 沙土 | EOS + Drucker-Prager
4 | 水 + 混凝土 | EOS + Rankine 拉伸

## Slide 33
关键教训：没有万能的失效模型。 沙土 → 剪切失效 (DP)，混凝土 → 拉伸失效 (Rankine)。 选对模型比调参数重要得多。
MLS-MPM 的精髓：核心框架（P2G → grid_ops → G2P）始终不变， 换一个 stress 函数就能模拟从水到沙土到混凝土碎裂的一切。